Автономная некоммерческая организация

дополнительного профессионального образования

«Сибирский Учебно-консультационный центр

Ассоциации международных автомобильных переводчиков

(АНО «Сибирский УКЦ АСМАП»)»

УТВЕРЖДЕНО

Директором

АНО «Сибирский УКЦ АСМАП»

Ольховским С.Ю.

«11» января 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ переподготовки
«Контролер технического состояния автотранспортных средств»

Трудоемкость, продолжительность обучения: 270 часов, 7 недель

Формы  обучения: очно-заочная, либо заочная с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Режим обучения:  8 часов в день

Форма итоговой аттестации: междисциплинарный экзамен

Разработчик программы: Савельев Б.В., канд. техн. наук, доцент

Омск, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ .......................................................... 3

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ .............................................................  3

3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРЕПОДГОТОВКИ .......................................................................  4

4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ........................................................................... 4

5 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА ...................................  5

6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ..........	5

6.1 Учебно-методическое обеспечение ..................................................................	5

6.2 Кадровое обеспечение ..........................................................................................  5

6.3 Материально-техническое обеспечение................................................................ 5

7 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	............................................. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ А РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ........................................... 7

ПА 1 Рабочая  программа  по  дисциплине  «Автотранспортные средства» ............ 7

ПА 2 Рабочая программа по дисциплине «Обеспечение безопасности

дорожного движения» .................................................................................................. 15

ПА 3 Рабочая программа по дисциплине «Эксплуатация АТС» ............................... 24

ПА 4 Рабочая программа по дисциплине «Охрана труда» .......................................  36

ПА 5 Рабочая программа по преддипломной практике .............................................. 45

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Календарный учебный график........................................................... 49

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (далее – ДПП) разработана в соответствии с положениями следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

- Профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. – Утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2020г. № 282 (далее – приказ Минтранса России № 282);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. – Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499.

Цель ДПП – организация учебного процесса освоения знаний, формирований и развития умений и компетенций, установленных приказом Минтранса России № 282 (раздел 13), с присвоением квалификации контролера технического состояния автотранспортных средств.

Контингент слушателей – лица, имеющие/получающие образование не ниже среднего профессионального по специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» (пункт 13.3 приказа Минтранса России № 282).

# ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения ДПП слушатель должен знать (пункт 13.1 приказа Минтранса России № 282):

- нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств автомобильного транспорта;

- нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте;

- устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов, в том числе, специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно;

- технические требования, предъявляемые к автотранспортным средствам, в том числе специальным подъемным устройствам для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно;

- основы транспортного и трудового законодательства Российской Федерации;

- основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации;

- порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств, утверждаемый в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.

В результате освоения ДПП слушатель должен уметь проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния автотранспортных средств (пункт 13.2 приказа Минтранса России № 282).

В результате освоения ДПП у выпускника должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции, отвечающие квалификации «контролер технического состояния»:

ПК-1 – владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации автотранспортных средств, причин и последствий прекращения ее работоспособности;

ПК-2 – владение знаниями технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;

ПК-3 – способностью использовать данные оценки технического состояния автотранспортных средств с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам для допуска автотранспортных средств к эксплуатации;

ПК-4 – способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Учебный план (таблица 1) разработан с учетом Методических рекомендаций Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06).

Таблица 1 – Учебный план ДПП

|  | Количество учебных часов |
| --- | --- |
| Дисциплины и разделы ДПП |  |
| 1. Дисциплина "Автотранспортные средства (АТС)" | 52 |
| Раздел 1. Подвижной состав автомобильного транспорта | 8 |
| Раздел 2. Основы конструкции АТС | 20 |
| Раздел 3. Электрооборудование и электронные системы АТС | 22 |
| Зачет | 2 |
| 2. Дисциплина "Обеспечение безопасности дорожного движения" | 22 |
| Раздел 1. Основы транспортного и трудового законодательства | 8 |
| Раздел 2. Нормативное правовое регулирование в сфере безопасности дорожного движения | 6 |
| Раздел 3. Техническое регулирование на автомобильном транспорте | 6 |
| Зачет | 2 |
| 3. Дисциплина "Эксплуатация автотранспортных средств" | 88 |
| Раздел 1. Основы технической эксплуатации автотранспортных средств | 20 |
| Раздел 2. Основы технической диагностики автотранспортных средств | 20 |
| Раздел 3. Инструментальный контроль технического состояния автотранспортных средств | 20 |
| Раздел 4. Нормирование и контроль расхода топлива и эксплуатационных материалов | 12 |
| Раздел 5. Техническое обеспечение контроля режима работы водителя (тахографы) | 6 |
| Раздел 6. Оснащение АТС для перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов | 8 |
| Зачет | 2 |
| 4. Дисциплина "Охрана труда" | 26 |
| Раздел 1. Нормативные правовые акты в сфере охраны труда на автомобильном транспорте | 5 |
| Раздел 2. Условия труда при проведении контроля технического состояния и технологических перемещениях АТС | 6 |
| Раздел 3.Основы профилактики производственного травматизма | 2 |
| Раздел 4. Система управления охраной труда в организации (СУОТ) | 3 |
| Раздел 5. Обучение по охране труда | 8 |
| Зачет | 2 |
| 6. Производственная практика | 80 |
| Защита отчета | 2 |
| 7. Итоговая аттестация (экзамен) | 2 |
| Всего учебных часов | 270 |

# КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график составлен в соответствии с учебным планом и приведен в  Приложение Б.

# РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны с учетом требований Методических рекомендаций Минобрнауки России (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06), приказа Минтранса России № 282 (раздел 14), потребностей работодателей и других заинтересованных сторон и приведены в Приложении А.

# ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ Условия реализации ДПП

## Учебно-методическое обеспечение

ДПП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Рекомендуемая литература по каждой дисциплине приведена в соответствующей рабочей программе (см. Приложение А).

Для прохождения производственной практики Методические указания «Практика по техническому контролю автотранспортных средств» (Омск, 2020).

## Кадровое обеспечение

Квалификация научно-педагогических работников отвечает:

- квалификационным характеристикам, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»);

- требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

## Материально-техническое обеспечение подготовки

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным в таблице 3.

Презентации, используемые в учебном процессе, соответствуют разделам и темам учебного плана (см. таблицу 1), по каждой теме подготовлено от 10 до 30 слайдов.

Программное обеспечение для персонального компьютера:

- база данных экзаменационных вопросов и вопросов к зачету по дисциплине;

- тесты для сдачи зачетов.

Таблица 2 – Материально-технические и информационно-методические материалы

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Оборудование и технические средства обучения Компьютеры Мультимедийный проектор Экран | 12 1 1 |
| Информационные материалы Учебники и учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения по разделам, указанным в программе | 1 комплект (достаточный для обучения одной группы) |
| Информационный стенд Копия лицензии с соответствующим приложением Программа обучения Учебный план Календарный учебный график (на каждую учебную группу) Расписание занятий Адрес официального сайта в сети «Интернет» | 1 1 1 1 1 1 |

# ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Освоение дисциплин завершается аттестацией в форме письменного зачета. Аттестуемый должен ответить на 20 вопросов теста в течение 45 минут. Зачет считается сданным, если обучающийся правильно ответил не менее чем на 15 вопросов теста. Результаты зачетов оформляются ведомостями.

Аттестация по итогам производственной практики предусматривает составление слушателем отчетов по практике и их защиту.

Итоговая аттестация проводится в виде экзамена. К экзамену допускаются слушатели, не имеющие задолженностей по дисциплинам и практике, предусмотренных учебным планом ДПП. Для проведения итогового экзамена создается экзаменационная комиссия, персональный состав которой утверждается приказом по учебному заведению не позднее, чем за три дня до проведения экзамена.

Экзаменуемый должен предъявить паспорт секретарю комиссии для исключения подставных лиц в качестве аттестуемых. Итоги экзамена оформляются протоколом заседания экзаменационной комиссии.

При успешном завершении обучения кандидату выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» установленного в АНО «Сибирский УКЦ АСМАП» образца.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

# ПА 1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«Автотранспортные средства (АТС)»

Квалификация – Контролер технического состояния автотранспортных средств

## ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Цель освоения дисциплины – ознакомить слушателей с типажом подвижного состава автомобильного транспорта, классификацией и основами конструкции АТС.

Задача дисциплины - освоение слушателями знаний о:

- системах классификации АТС;

- основах конструкции АТС.

## МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ДПП

Дисциплина «АТС» определяет объекты контроля технического состояния, при освоении которых слушатель способен приступить к изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом и в дальнейшем прохождение производственной практики.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ДПП

ПК-1 – владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации автотранспортных средств, причин и последствий прекращения ее работоспособности.

ПК-3 – способностью использовать данные оценки технического состояния автотранспортных средств с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам для допуска автотранспортных средств к эксплуатации;

Слушатель после освоения данной дисциплины должен:

- знать устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение АТС;

- уметь идентифицировать компоненты АТС, влияющие на безопасность движения.

### Содержание дисциплины

Таблица ПА 1.1

| Разделы и темы дисциплины | Трудоемкость, час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
|  | Лекции, ПЗ, СР |  |
| Раздел 1. Подвижной состав автомобильного транспорта | 8 | ПК-1 |
| Раздел 2. Основы конструкции АТС |  |  |
| Тема 2.1. Общее устройство автомобиля | 4 | ПК-1 |
| Тема 2.2. Двигатель внутреннего сгорания | 4 | ПК-1 |
| Тема 2.3. Трансмиссия | 4 | ПК-1 |
| Тема 2.4. Ходовая часть | 4 | ПК-1 |
| Тема 2.5. Системы управления | 4 | ПК-1 |
| Раздел 3. Электрооборудование и электронные системы АТС |  |  |
| Тема 3.1. Схемы электрооборудования АТС | 7 | ПК-1, ПК-2 |
| Тема 3.2. Основные компоненты электрооборудования | 8 | ПК-1, ПК-2 |
| Тема 3.3. Электронные системы управления АТС | 7 | ПК-1, ПК-2 |
| Итого | 50 | – |

### Содержание разделов  дисциплины

Раздел 1. Подвижной состав автомобильного транспорта

Классификация АТС по наличию двигателя, назначению и проходимости. Основные характеристики АТС. Классификация АТС по категориям. Система обозначения АТС отечественного производства.

Раздел 2. Основы конструкции АТС

Тема 2.1. Общее устройство автомобиля

Состав и назначение основных частей автомобиля. Основные компоновочные схемы автомобилей.

Тема 2.2. Двигатель внутреннего сгорания

Назначение, основные типы и принцип действия автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы. Системы двигателя: смазочная, охлаждения, питания, зажигания.

Тема 2.3. Трансмиссия

Назначение и основные типы трансмиссии. Назначение, основные типы и принцип действия узлов трансмиссии: сцепления, коробки передач, карданной передачи, главной передачи.

Тема 2.4. Ходовая часть

Назначение, основные типы и принцип действия узлов ходовой части: подвески и ее устройств, колес и шин, мостов и осей, несущей системы.

Тема 2.5. Системы управления

Назначение систем управления автомобилем. Основные типы, составные части и принцип действия рулевого управления. Основные типы, составные части и принцип действия тормозного управления.

Раздел 3. Электрооборудование и электронные системы АТС

Тема 3.1. Схемы электрооборудования АТС

Назначение, принцип действия и общая схема электрооборудования автомобиля. Особенности электрооборудования разных типов АТС

Тема 3.2. Основные компоненты электрооборудования

Назначение и принцип действия основных компонентов электрооборудования АТС.

Тема 3.3. Электронные системы управления АТС

Назначение и виды основных электронных систем управления АТС.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При освоении дисциплины используются следующие информационные технологии:

1. Презентации по каждому разделу дисциплины.

2. Система компьютерного тестирования.

## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### Рекомендуемая литература

#### Основная литература

- Савельев Б.В. Автотранспортные средства: Начальные сведения: Учебное пособие. – Омск, Изд-во СибАДИ, 2007. – 92 с.

- Вахламов, В.К. Автомобили: основы конструкции: учеб. для студентов по специальности "Автомобили и автомоб. хоз-во" направления подгот. дипломир. специалистов "Эксплуатация назем. трансп. и трансп. оборуд." / В. К. Вахламов. - М. : Асаdемia, 2004. - 527, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт).

- Электрооборудование автомобиля: Методические указания по выполнению лабораторных работ / Сост. Журавский Б.В. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2009. – 64 с.

#### Дополнительная литература

- Краткий автомобильный справочник / А.Н.Понизовкин, Ю.М.Власко, М.Б. Ляликов и др. – М.: АО “Трансконсалтинг”, НИИАТ, 1994. – 779 с.

- Краткий автомобильный справочник. Том 1. Автобусы / Кисуленко Б.В. и др. – М.: НПСТ «Трансконсалтинг», 2002. – 360 с.

- Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили / Кисулснко Б.В. и др. – М.: ИПЦ «Финпол», 2004. – 667 с.

- Краткий автомобильный справочник. Том 3. Легковые автомобили. Часть 1 / Кисуленко В.В. и др. – М: НПСТ «Трансконсалтинг», 2004. – 488 с.

- Краткий автомобильный справочник. Том 3. Легковые автомобили. Часть 2 / Кисуленюо Б, В. и др. – М. НПСТ «Трансконсалтинг», 2004. – 560 с.

- Краткий автомобильный справочник. Том 4. Специальные и специализированные автотранспортные средства: Часть I. Фургоны, самосвалы, платформы, тягачи специальные, прицепы-роспуски России и СНГ / М.Н. Грифф, И.А. Венгкров, В.С. Олитский и др. – М.: Автополис-плюс 2004. – 448 с.

- Краткий автомобильный справочник. Том 4. Специальные и специализированные автотранспортные средства: Часть 2. Коммунальная техника, строительно-монтажная техника, спецтехника для нефтегазового комплекса, пожарная техника, автомастерские и автолаборатории / М.И. Гриф, И.А. Венгеров, B.C. Олитский и др. – М.: Автололис-плюс, 2005. – 472 с.

## ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оснащение компьютерного класса (см. таблицу 3 ДПП) обеспечивает использование необходимых ресурсов сети «Интернет». Общие ресурсы сети Интернет.

## МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Материально-техническое обеспечение приведено в пункте 6.3 ДПП.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Успешное изучение дисциплины требует от слушателей посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий для самостоятельной работы, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение ключевых вопросов и основных понятий, необходимых для самостоятельной проработки, и призваны способствовать формированию навыков работы с технической литературой и нормативными правовыми актами.

Практические занятия проводятся в форме:

- индивидуальной работы слушателя со справочной и другой литературой;

- демонстраций работы оборудования, используемого при контроле технического состояния автотранспортных средств.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### Вопросы теста для проведения зачета

Основными классификационными признаками автотранспортного средства являются:

1) наличие двигателя, назначение, проходимость;

2) наличие двигателя, назначение, число ведущим колес;

3) назначение, вид полезной нагрузки, проходимость.

К механическим транспортным средствам относятся:

1) легковые и грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы;

2) легковые и грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы;

3) легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, седельные тягачи

Основными типами прицепного состава являются

1) прицепы, полуприцепы, прицепы-роспуски;

2) прицепы, одноосные тележки; двухосные тележки;

3) прицепы, полуприцепы с центральной осью, прицепы-роспуски.

"Автомобиль" – это:

1) самодвижущая машина, предназначенная для перевозки пассажиров, различных грузов или специального оборудования, а также для буксировки прицепного состава

2) самодвижущая машина, предназначенная для перевозки по безрельсовому пути пассажиров, различных грузов или специального оборудования, а также для буксировки прицепного состава;

3) самодвижущая машина, предназначенная для перевозки по безрельсовому пути пассажиров, различных грузов или специального оборудования.

"Прицепной состав" это:

1) машины, не оснащенные двигателем, буксируемые автомобилями и предназначенные для перевозки различных грузов или специального оборудования;

2) машины, не оснащенные двигателем, предназначенные только для перевозки различных грузов;

3) машины, не оснащенные двигателем, предназначенные для перевозки различных грузов или специального оборудования.

По числу осей транспортные средства могут быть

1) одноосными;

2) двухосными;

3) трехосными;

4) указанными в пунктах 1)-3);

5) указанными в пунктах 1) и 3).

"Тележкой" называют:

1) буксируемое транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов;

2) группу осей транспортного средства, расположенных в непосредственной близости друг от друга;

3) двухосные и трехосные прицепы и полуприцепы.

Чаще всего транспортные средства имеют тележки:

1) двухосные;

2) трехосными;

3) пятиосные;

4) указанные в пунктах 1) и 2).

По назначению транспортные средства делятся на:

1) пассажирские; 2) грузовые; 3) специальные; 4) все выше перечисленные.

Пассажирские транспортные средства подразделяются на:

1) легковые автомобили;

2) автобусы;

3) специальные автомобили;

4) все выше перечисленные;

5) указанные в пунктах 2) и 3).

6) указанные в пунктах 1) и 2).

Легковой автомобиль отличается от автобуса:

1) конструкцией кузова;

2) количеством мест для сиденья, не считая водителя;

3) отсутствием поручней для перевозки стоящих пассажиров.

Грузовые транспортные средства подразделяются на:

1) грузовые общего назначения;

2) специальные;

3) специализированные;

4) все выше перечисленные;

5) указанные в пунктах 1) и 3);

6) указанные в пунктах 2) и 3).

Специализированное ТС – это:

1) ТС, имеющее специализированный кузов и технологическое оборудование для перевозки отдельных видов или групп грузов и/или устройство для самопогрузки и/или саморазгрузки;

2) АТ, оснащенное стационарным оборудованием для выполнения различных нетранспортных работ;

3) механическое ТС на шасси грузового автомобиля высокой проходимости, предназначенное для перевозки пассажиров в количестве, не считая водителя, более 8 человек.

Масса АТС в снаряжённом состоянии:

1) масса порожнего АТС, заправленного топливом и эксплуатационными жидкостями;

2) масса порожнего АТС с водителем;

3) масса порожнего АТС с учетом массы полезной нагрузки;

4) масса порожнего АТС с учетом массы запасного колеса и инструмента;

5) указанная в пунктах 1)-3);

6) указанная в пунктах 1), 2) и 4);

7) указанная в пунктах 3) и 4).

В массу грузового автомобиля в снаряжённом состоянии включают:

1) массу порожнего АТС;

2) массу полезной нагрузки;

3) массу пассажиров;

4) массу запасного колеса и инструмента;

5) массу топлива;

6) указанное в пунктах 1), 4) и 5);

7) указанное в пунктах 1), 2) и 4);

8) указанная в пунктах 3) и 4).

Под массой полезной нагрузки понимается:

1) в случае легкового автомобиля и автобуса – масса пассажиров;

2) в случае легкового автомобиля и автобуса – масса пассажиров и масса багажа;

3) в случае грузового прицепного звена – грузоподъемность;

4) в случае седельного тягача – седельная масса;

5) все выше перечисленное;

6) указанное в пунктах 1)-3);

7) указанное в пунктах 2)-4).

Пассажировместимость – это:

1) число пассажирских мест легкового автомобиля;

2) число мест для сидящих пассажиров автобуса;

3) число мест для сидящих и/или стоящих пассажиров автобуса;

4) число пассажирских мест грузового автомобиля;

5) все выше перечисленное;

6) указанное в пунктах 1) и 3);

7) указанное в пунктах 2)-4).

Грузоподъемность – это:

1) масса груза, перевозимого автомобилем;

2) наибольшая масса груза, разрешенная изготовителем грузового автомобиля;

3) наибольшая масса груза, разрешенная изготовителем прицепного звена;

4) наибольшая масса багажа, разрешенная изготовителем автобуса;

5) указанное в пунктах 1) и 4;

6) указанное в пунктах 2) и 3);

7) указанное в пунктах 2)-4).

Технически допустимая максимальная (полная) седельная масса – это:

1) разрешенная изготовителем тягача часть массы неподвижного полуприцепа с номинальной полезной нагрузкой, приходящаяся на седельно-сцепное устройство;

2) разрешенная изготовителем тягача часть массы неподвижного полуприцепа технически допустимой максимальной (полной) массы, приходящаяся на седельно-сцепное устройство;

3) разрешенная изготовителем седельного тягача максимальная грузоподъемность;

4) разрешенная изготовителем тягача допустимая масса полуприцепа;

5) указанное в пунктах 1) и 2).

Размеры АТС делят на:

1) линейные;

2) угловые;

3) радианные;

4) все выше перечисленное;

5) указанное в пунктах 1) и 2);

6) указанное в пунктах 2) и 3).

Габаритная длина АТС – это расстояние между:

1) крайними передней и задней точками АТС;

2) центровыми линиями передних и задних колес;

3) серединами отпечатков на опорной поверхности протекторов шин колес;

4) все выше перечисленное;

5) указанное в пунктах 1) и 2);

6) указанное в пунктах 2) и 3).

Габаритная длина прицепа – это расстояние между:

1) крайними передней и задней точками прицепа без учета длины дышла;

2) крайними передней и задней точками прицепа;

3) оба ответа верные.

В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации допустимая длина автопоезда не более:

1) 20 м;

2) 24 м;

3) 25 м;

4) 26 м в случае автопоезда-роспуска;

5) указанных в пунктах 2) и 3).

Габаритная ширина АТС – это расстояние между:

1) крайними наружными точками наружных зеркал заднего вида;

2) крайними боковыми точками АТС с учетом всех жестко закрепленных деталей, не относящихся к дополнительному оборудованию;

3) серединами отпечатков на опорной поверхности протекторов шин колес одной оси;

4) все выше перечисленное;

5) указанное в пунктах 1) и 2);

6) указанное в пунктах 2) и 3).

Как записывается база трехосного автомобиля?

1) L1' + L1";

2) L1' + L1" + L1''';

3) одной цифрой;

4) L1' х L1".

База одноосного полуприцепа – это расстояние между:

1) осью опорных устройств полуприцепа и центровой линией колес;

2) центровыми линиями передних и задних колес;

3) осью сцепного шкворня полуприцепа и центровой линией колес.

База одноосного полуприцепа записывается:

1) L2' + L2";

2) L2' + L2" + L2''';

3) одной цифрой;

4) L2' х L2".

База двухосного полуприцепа записывается:

1) L2' + L2";

2) L2' + L2" + L2''';

3) одной цифрой;

4) L2' х L2".

Какой характеристикой отличаются АТС категорий М2 и М3?

1) технически допустимой максимальной (полной) массой;

2) пассажировместимостью;

3) числом мест для сиденья, не считая места водителя;

4) все вышеперечисленные;

5) указанными в пунктах 2) и 3);

7) указанными в пунктах 1) и 3).

По каким признакам АТС относят к категории М2?

1) механические АТС технически допустимой максимальной (полной) массой не более 6 т, предназначенные для перевозки пассажиров;

2) механические АТС, имеющее не менее четырех колес;

3) АТС, имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения;

4) АТС, используемое для перевозки пассажиров;

5) технически допустимая максимальная (полная) масса АТС не более 5 т;

6) технически допустимая максимальная (полная) масса АТС более 5 т;

7) указанным в пунктах 1)-3) и 6;

8) указанным в пунктах 2)-5).

По каким признакам АТС относят к категории М3?

1) механические АТС технически допустимой максимальной (полной) массой не более 6 т, предназначенные для перевозки пассажиров;

2) механические АТС, имеющее не менее четырех колес;

3) АТС, имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения;

4) АТС, используемое для перевозки пассажиров;

5) технически допустимая максимальная (полная) масса АТС не более 5 т;

6) технически допустимая максимальная (полная) масса АТС более 5 т;

7) указанным в пунктах 2)-4) и 6);

8) указанным в пунктах 1)-5).

Какие категории АТС делят на классы?

1) все категории;

2) М1;

3) М2;

4) М3;

5) N1;

6) N2;

7) N3;

8) указанные в пунктах 2) и 3);

9) указанные в пунктах 6) и 7).

На классы А и В делят АТС категории:

1) все категории;

2) М1 пассажировместимостью не более 6 пассажиров;

3) М2 и М3 пассажировместимостью не более 22 пассажира;

4) М2 и М3 пассажировместимостью более 22 пассажира;

5) все АТС категорий М2 и М3.

На классы I, II и III делят АТС категории:

1) все категории;

2) М1 пассажировместимостью не более 6 пассажиров;

3) М2 и М3 пассажировместимостью не более 22 пассажира;

4) М2 и М3 пассажировместимостью более 22 пассажира;

5) все АТС категорий М2 и М3.

На классы I, II и III делят АТС категории:

1) все категории;

2) М1 пассажировместимостью не более 6 пассажиров;

3) М2 и М3 пассажировместимостью не более 22 пассажира;

4) М2 и М3 пассажировместимостью более 22 пассажира;

5) все АТС категорий М2 и М3.

# ПА 2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«Обеспечение безопасности дорожного движения (БДД)»

Квалификация – Контролер технического состояния автотранспортных средств

## ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – ознакомить слушателей с законодательными основами обеспечения безопасности дорожного движения.

Задача дисциплины - освоение слушателями знаний об основополагающих принципах правового регулирования в сферах:

- транспортного права;

- трудового права;

- безопасности дорожного движения;

- технического регулирования на автомобильном транспорте.

## МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ДПП

Дисциплина «Обеспечение БДД» раскрывает закономерности формирования и структуру требований безопасности дорожного движения, логически определяющие положения нормативных правовых актов в отношении технического состояния АТС. Освоении дисциплины позволяет слушателю приступить к изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом и в дальнейшем прохождение производственной практики.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ДПП

ПК-1 – владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации автотранспортных средств, причин и последствий прекращения ее работоспособности.

ПК-4 – способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.

Слушатель после освоения данной дисциплины должен:

знать:

- основы транспортного и трудового законодательства;

- нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте;

- уметь, используя нормативные правовые акты, устанавливающие требования к техническому состоянию АТС, составлять перечни технических требований к техническому состоянию конкретных АТС.

### Содержание дисциплины

Таблица ПА2.1

| Разделы и темы дисциплины | Трудоемкость, час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы транспортного и трудового законодательства | 8 | ПК-1 |
| Раздел 2. Нормативное правовое регулирование в сфере БДД | 6 | ПК-1 |
| Раздел 3. Техническое регулирование на автомобильном транспорте |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Структура требований к АТС, находящимся в эксплуатации | 3 | ПК-1, ПК-4 |
| Тема 3.2. Допуск АТС к эксплуатации | 3 | ПК-1, ПК-4 |
| Итого | 20 | – |

### Содержание разделов  дисциплины

Раздел 1. Основы транспортного и трудового законодательства

Законодательные акты в сфере транспортного и трудового права. Основные положения законодательных актов и их применение в организации контроля технического состояния автотранспортных средств.

Раздел 2. Нормативное правовое регулирование в сфере БДД

Основные законодательные и нормативные правовые акты в сферах БДД, автомобильного транспорта, перевозок пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов, скоропортящихся продуктов.

Раздел 3. Техническое регулирование на автомобильном транспорте

Тема 3.1. Структура требований к АТС, находящимся в эксплуатации

Нормативные правовые акты, устанавливающие требования к АТС, находящимся в эксплуатации. Оценка соответствия АТС в рамках технического осмотра.

Тема 3.2. Требования к техническому состоянию АТС

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация АТС. Ответственность за нарушение порядка допуска АТС к эксплуатации.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При освоении дисциплины используются следующие информационные технологии:

1. Презентации по каждому разделу дисциплины.

2. Справочно-правовая система "Гарант".

3. Система компьютерного тестирования.

## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### Рекомендуемая литература

#### Основная литература

- Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ.

- Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" № 196-ФЗ.

- ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" – Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

- Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. – Постановление правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.

#### Дополнительная литература

- Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" № 259-ФЗ.

- Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. – Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020г. № 2200.

- Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. – Приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7 (с 01.01.2021г. утратил силу; при принятии нового нормативного акта название документа будет актуализировано).

- Постановление Правительства РФ от 15.09. 2020 г. N 1434 "Об утверждении правил проведения технического осмотра  транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

- Приказ Минтранса РФ от 11.09.2020 г. № 368 “Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов”.

- ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки".

### Средства обеспечения освоения дисциплины приведено в разделе 6 ДПП.

8. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1434 "Об утверждении правил технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

9.Приказ Минтранса России от 11.09.2020 N 368 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов".

## ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оснащение компьютерного класса (см. таблицу 3 ДПП) обеспечивает использование необходимых ресурсов сети «Интернет».

## МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Материально-техническое обеспечение приведено в пункте 6.3 ДПП.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Успешное изучение дисциплины требует от слушателей посещения лекций, выполнения учебных заданий для самостоятельной работы, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение ключевых вопросов и основных понятий, необходимых для самостоятельной проработки, и призваны способствовать формированию навыков работы с технической литературой и нормативными правовыми актами.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### Вопросы теста для проведения зачета

- В каких нормативных правовых актах РФ установлены обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов?

1) Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997г. №78.

2) Приказ Минтранса РФ от 30.07.2020 г. № 267.

3) Приказ Минтранса РФ от 11.09.2020г. № 368.

4) Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 г. № 1586.

5) Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1434.

- На основании Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ на территории Российской Федерации лицензируется деятельность:

1) по перевозкам пассажиров по маршрутам автомобильным транспортом, оборудованным

для перевозки  более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица,

индивидуального предпринимателя).

2) по перевозкам пассажиров по маршрутам регулярных перевозок автобусами

и перевозки легковыми такси.

3) по перевозкам пассажиров автобусами, легковыми такси и грузов

автомобилями грузоподъёмностью более 2,5 тонн.

4) по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

- В соответствие с "Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" к перевозкам в междугороднем сообщении относятся перевозки пассажиров:

1) Между населенными пунктами на расстоянии

более пятидесяти километров между границами этих населенных пунктов.

2) Между населенными пунктами на расстоянии более ста

километровмежду границами этих населенных пунктов.

3) Между населенными пунктами, расположенными на территориях республик,

краев и областей, а также между краевыми и областными центрами,

независимоот расстояния между ними.

4) Между населенными пунктами на расстоянии до пятидесяти километров включительно,

между границами этих населенных пунктов.

- В соответствие с требованиями какого законодательного акта РФюридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении перевозок пассажиров и опасных грузов обязаны проводить предрейсовые и послерейсовые  медицинские осмотры?

1) Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ.

2) Федеральный закон от 08.11.2007г. № 259-ФЗ.

3) Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ.

4) Федеральный закон от 21.04.2011г. № 69-ФЗ.

5) Правильно 1) и 4).

- В каком нормативном правовом акте РФ приведены требования по обеспечению безопасности дорожного движения к конструкции, техническому состоянию и оборудованию транспортных средств, используемых при перевозках детей?

1) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г.  №1090.

2) Технический регламент Таможенного союза 018/2011.

3) Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 г. № 1527.

4) Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 г. № 1586.

- Каким нормативным правовым актом РФ установлены требования

к внешнему и внутреннему оформлению и оборудованию транспортных средств

и объектов транспортной инфраструктуры, используемых для перевозки пассажиров

и багажа?

1) Технический регламент Таможенного союза 018/2011.

2) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090.

3) Постановление Правительства РФ от 01.10.2020г. № 1586.

4) Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1434.

- Каким нормативным правовым актом РФ установлены требования

к безопасности транспортных средств при их выпуске в обращение и их эксплуатации?

1) Технический регламент Таможенного союза 018/2011.

2) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090.

3) Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1434.

4) ГОСТ 33997-2016.

- В соответствии с  Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ основным принципом обеспечения безопасности дорожного движения для перевозчиков является:

1) Приоритет ответственности за сохранность транспортного средства

и экономический ущерб над ответственностью за безопасность других участников движения.

2) Приоритет жизни и здоровья всех участников дорожного движения надэкономическими

результатами деятельности перевозчика.

3) Приоритет ответственности за обеспечение безопасности дорожного движения

надответственностью других участников движения, в том числе нарушающих

установленные  законодательством требования.

- В соответствии с Постановлением Правительства

РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434продолжительность диагностирования

для транспортных средств, относящихся к категории М3, составляет?

1) 1,5 часа.

2) 72 минуты.

3) 45 минут.

4) 30 минут.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434

продолжительность диагностирования для транспортных средств,

относящихся к категории О1, О2 составляет:

1) 45 минут.

2) 35 минут.

3) 25 минут.

4) 15 минут.

- В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ в целях обеспечения безопасности эксплуатации транспортных средств юридические лица и предприниматели обязаны:

1) Обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок пассажиров и грузов.

2) Обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям законодательства РФ о БДД и законодательства РФ о техническом регулировании и не допускать ТС к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация ТС запрещена.

3) Соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

4) Все вышеперечисленные пункты, а также обязательное страхование гражданской

ответственности владельцев транспортных средств.

- В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся:

1) Ежегодно.

2) Один раз в течение трёх лет.

3) Один раз в течение пяти лет.

- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434 для проведения технического осмотра заявитель должен предоставить следующие документы:

1) Документ, удостоверяющий личность.

2) Свидетельство о регистрации транспортного средства

или паспорт регистрации транспортного средства.

3) Удостоверение на право вождения транспортного средства соответствующей категории.

4) Медицинскую справку по форме, установленной законодательством.

5) Лицензионную карточку на автобус или разрешение на легковое такси

в установленных случаях.

6) Правильно 1) и 2).

- Каким законодательным актом РФ, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки грузов и пассажиров автомобилями (и наземным электрическим транспортом), с учетом особенностей перевозок и в пределах действующего законодательства, дано право устанавливать специальные правила и предъявлять к водителям дополнительные требования для обеспечения безопасности дорожного движения?

1)  Федеральный закон от 08.11.2007г.  № 259-ФЗ.

2)  Федеральный закон от 10.12.2007г.  № 196-ФЗ.

3)  Федеральный закон от 26.12.2008г.  № 294-ФЗ.

- Технический регламент – это:

1) документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения

требования к продукции и оценке соответствия продукции установленным требованиям;

2) документ, устанавливающий порядок технического осмотра транспортных средств;

3) правила технического обслуживания продукции;

4) документ, устанавливающий правила продажи продукции на рынке.

- Действие технического регламента Таможенного союза

"О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

распространяется на:

1) транспортные средства категорий L, M, N и О,

предназначенные для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования;

2) компоненты транспортных средств, оказывающие влияние

на безопасность транспортных средств;

3) автотранспортные средства и городской электрический транспорт;

4) указанное в пунктах 1), 2);

5)указанное в пунктах 1), 2) и 3).

- Тип транспортного средства – это:

1) транспортные средства, назначение которых определяется типом

загрузочного пространства (бортовая платформа, грузовой фургон; цистерна и т.п.);

2) транспортные средства (шасси, компоненты) с общими конструктивными признаками,

зафиксированными в техническом описании, изготовленные одним изготовителем;

3) транспортные средства, назначение которых определяется количеством мест для сиденья.

- Одобрение типа транспортного средства – это:

1) документ, подтверждающий соответствие транспортного средства перечню

технических требований, установленному техническим регламентом;

2) форма оценки соответствия типов транспортных средств перед их выпуском в обращение;

3) документ удостоверяющий прохождения транспортным средством технического осмотра.

- Документ, подтверждающий соответствие транспортного средства

требованиям технического регламента, перед его выпуском в обращение:

1) сертификат соответствия;

2) декларация соответствия;

3)одобрение типа транспортного средства;

4) свидетельство о соответствии транспортного средства

с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

- Документ, подтверждающий соответствие компонента транспортного средства требованиям технического регламента:

1) сертификат соответствия или декларация соответствия в зависимости

от конкретного случая;

2)одобрение типа транспортного средства;

3) свидетельство о соответствии транспортного средства

с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

21. Нормативный правовой акт, устанавливающий правила проведения технического осмотра транспортных средств:

1) Правила проведения технического осмотра транспортных средств

(утверждены  постановлением правительства Российской Федерации

от 15 сентября 2020 г. № 1434);

2) федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств…"

от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ;

3) Технический регламент Таможенного союза

"О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011);

4) ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.

22. Нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и периодичность проведения технического осмотра находящихся в эксплуатации транспортных средств:

1) Правила проведения технического осмотра транспортных средств

(утверждены  постановлением правительства Российской Федерации

от 15 сентября 2020 г. № 1434);

2) федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств"

от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ;

3) Технический регламент Таможенного союза

"О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011);

4) ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.

- Нормативный правовой акт, устанавливающий требованияк техническому состоянию находящихся в эксплуатации транспортных средств:

1) Правила проведения технического осмотра транспортных средств

(утверждены  постановлением правительства Российской Федерации

от 15 сентября 2020 г. № 1434);

2) ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки;

3) Технический регламент Таможенного союза

"О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011);

4) указанные в пунктах 1) и 3);

5) во всех перечисленных нормативных правовых актах.

- Нормативный правовой акт, устанавливающий методы проверки технического состояния находящихся в эксплуатации транспортных средств:

1) Правила проведения технического осмотра транспортных средств (утверждены  постановлением правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1434);

2) ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки";

3) технический регламент Таможенного союза

"О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011);

4) указанные в пунктах 1) и 3);

5) во всех перечисленных нормативных правовых актах.

- Нормативный правовой акт, устанавливающий перечень неисправностей

и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:

1) Правила проведения технического осмотра транспортных средств

(утверждены  постановлением правительства Российской Федерации

от 15 сентября 2020 г. № 1434);

2) ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки;

3) Технический регламент Таможенного союза

"О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011);

4) Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств

к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности

дорожного движения (утверждены постановлением правительства Российской Федерации

от 23 октября1993 г. № 1090);

5) во всех перечисленных нормативных правовых актах.

- Неисправность тормозной системы,

при которой запрещается эксплуатация транспортного средства:

1) нарушена герметичность тормозного привода;

2) не действует манометр пневматического тормозного привода;

3) указанное в пунктах 1) и 2).

- Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать:

1) легкового автомобиля – 10°;

2) автобуса – 20°;

3) грузового автомобиля – 25°;

4) автобуса на шасси полноприводного грузового автомобиля – 25°;

5) указанный в пунктах 1)-4);

6) указанное в пунктах 1), 2), 3).

28. Неисправность рулевого управления, при которой запрещается эксплуатация транспортного средства:

1) не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов;

2) резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом;

3) неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки;

4) не исправен предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления;

5) все выше перечисленное.

29. Остаточная глубина рисунка протектора шин составляет более:

1) для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 – 1 мм;

2) для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 – 1,6 мм;

3) для транспортных средств категорий M2, M3 – 2 мм;

4) для всех категорий транспортных средств в случае зимних шин – 4 мм;

5) все выше перечисленное.

30. Неисправности шин и колес, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства:

1) шины имеют внешние повреждения, обнажающие корд;

2) расслоение каркаса, отслоение протектора шины;

3) отсутствует болт (гайка) крепления колеса;

4) трещины диска и ободьев колес;

5) все выше перечисленное.

# ПА 3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«Эксплуатация автотранспортных средств (АТС)»

Квалификация – Контролер технического состояния автотранспортных средств

## ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – сформировать знания и навыки по теоретическим основам технической эксплуатации АТС, что обеспечивается изучением надежности АТС, его воздействия на окружающую среду, организации технической эксплуатации на предприятиях различной мощности и форм собственности, влияющих на безопасность дорожного движения.

Задачи дисциплины: – дать слушателям знания о:

- требованиях нормативных актов по техническому обслуживанию и ремонту АТС и безопасности дорожного движения;

- методах контроля за графиками проведения технического обслуживания и плановых ремонтов автотранспортных средств;

- контроле технического состояния АТС и прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического обслуживания и ремонта;

- оформлении технической и нормативной документации на повреждения и заявок на ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией.

## МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ДПП

Дисциплина занимает центральное место в учебном плане для формирования квалификации «Контролер технического состояния АТС». Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин:

- «Автотранспортные средства (АТС)»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения».

## ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ДПП

ПК-1 – владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации автотранспортных средств, причин и последствий прекращения ее работоспособности;

ПК-2 – владением знаниями технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;

ПК-3 – способностью использовать данные оценки технического состояния автотранспортных средств с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам для допуска АТС к эксплуатации;

ПК-4 – способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.

Слушатель после освоения данной дисциплины должен:

знать:

- нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта;

- нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте;

- устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации АТС и прицепов;

- технические требования, предъявляемые к АТС, возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов;

уметь:

- контролировать техническое состояние АТС и прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического обслуживания и ремонта;

- осуществлять контроль за графиками проведения технического обслуживания и плановых ремонтов АТС;

- оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией;

- обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов;

- организовывать доставку АТС с линии (с объектов работ) на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных происшествий.

### Содержание дисциплины

Таблица ПА3.1

| Разделы и темы дисциплины | Трудоемкость, час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы технической эксплуатации АТС |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Характеристики технического состояния АТС | 5 |  |
| Тема 1.2. Система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта АТС | 8 | ПК-1, |
| Тема 1.3. Характеристика технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта АТС | 7 | ПК-4 |
| Раздел 2. Основы технической диагностики АТС |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Диагностика АТС, как часть процесса технической эксплуатации | 6 | ПК-1, ПК-2, |
| Тема 2.2. Диагностические параметры | 7 | ПК-3 |
| Тема 2.3. Методы диагностирования АТС | 7 |  |
| Раздел 3. Инструментальный контроль технического состояние АТС |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Средства технического диагностирования | 7 | ПК-1, |
| Тема 3.2. Метрологическое обеспечение диагностирования | 6 | ПК-2, |
| Тема 3.3. Организация допуска АТС к эксплуатации | 7 | ПК-3 |
| Раздел 4. Нормирование и контроль расхода топлива и эксплуатационных материалов |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Организация нормирования и контроля расхода эксплуатационных материалов АТС | 6 | ПК-1, |
| Тема 4.2. Технические средства контроля расхода топлива АТС | 6 | ПК-4 |
| Раздел 5. Техническое обеспечение контроля режима работы водителя (тахографы) |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Организация контроля режима работы водителя | 4 | ПК-1, |
| Тема 5.2. Цифровые тахографы | 2 | ПК-4 |
| Раздел 6. Оснащение АТС для перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов |  |  |  |  |
| Тема 6.1. Оснащение АТС для перевозки опасных грузов | 4 |  |
| Тема 6.2. Организация перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов | 4 | ПК-1, ПК-3 |
| Итого | 86 | – |

### Содержание разделов  дисциплины

Раздел 1. Основы технической эксплуатации АТС

Тема 1.1. Характеристики технического состояния АТС

Факторы, влияющие на техническое состояние АТС. Работоспособность АТС, показатели и методы обеспечения работоспособности.

Тема 1.2. Система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта АТС

Основные положения нормативных актов, регламентирующих организацию планово-предупредительной системы технического обслуживания и текущего ремонта АТС. Контроль за графиками проведения технического обслуживания и плановых ремонтов АТС.

Тема 1.3. Характеристика технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта АТС

Основные принципы построения технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта АТС

Раздел 2. Основы технической диагностики АТС

Тема 2.1. Диагностика АТС, как часть процесса технической эксплуатации

Диагностирование – составляющая часть технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта АТС. Процесс технического диагностирования. Диагностическая матрица

Тема 2.2. Диагностические параметры

Понятие диагностического параметра. Частные, общие, взаимозависимые диагностические параметры. Чувствительность, однозначность, стабильность, информативность диагностического параметра

Тема 2.3. Методы диагностирования АТС

Виды диагностирования АТС. Основные методы диагностирования АТС. Группы методов диагностирования АТС и области применения методов.

Раздел 3. Инструментальный контроль технического состояние АТС

Тема 3.1. Средства технического диагностирования

Виды средств технического диагностирования АТС. Внешние, встроенные, устанавливаемые, смешанные и другие средства технического диагностирования

Тема 3.2. Метрологическое обеспечение диагностирования

Классы точности. Поверка и калибровка средств измерения.

Тема 3.3. Организация допуска АТС к эксплуатации

Организация контроля технического состояния АТС при выпуске на линию, возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов.

Раздел 4. Нормирование и контроль расхода топлива и эксплуатационных материалов

Тема 4.1. Организация нормирования и контроля расхода эксплуатационных материалов АТС

Номенклатура эксплуатационных материалов. Расчетный метод нормирования расхода эксплуатационных материалов и метод эксплуатационных испытаний. Организация учета расходв эксплуатационных материалов.

Тема 4.2. Технические средства контроля расхода топлива АТС

Виды технических средств контроля расхода топлива АТС (бортовые компьютеры, расходомеры топлива, датчики уровня, системы мониторинга) и особенности их применения и обслуживания. Технические средства по обеспечению снижения расходом топлива АТС.

Раздел 5. Техническое обеспечение контроля режима работы водителя (тахографы)

Тема 5.1. Организация контроля режима работы водителя

Основы трудового законодательства РФ о режиме труда и отдыха водителей. Осуществление контроля режима работы водителей.

Тема 5.2. Цифровые тахографы

Требования по оснащению АТС тахографами, их устройство и правила технической эксплуатации.

Раздел 6. Оснащение АТС для перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Тема 6.1. Оснащение АТС для перевозки опасных грузов

Нормативные правовые акты, регламентирующие перевозку опасных грузов. Требования к комплектации АТС противопожарным оборудованием и прочим оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Маркировка АТС.

Тема 6.2. Организация перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Нормативные правовые акты, регламентирующие перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Дополнительные требования к АТС и организации перевозки.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Смотри подраздел 6.3. ДПП.

## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### Рекомендуемая литература

#### Основная литература

- Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" № 259-ФЗ (в ред. от 24.02.2021г.).

- Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. – Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020г. № 2200

- Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. – Приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7 (отменен с 01.01.2021г.; при принятии новых правил будут актуализированы).

- ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". – Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

- Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. – Постановление правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.

- ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки".

- Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. – Приказ Минтранса России от 16.10.2020г. № 424.

- Приложение А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ-2021).

- Федотов, А. И. Технология и организация диагностики при сервисном сопровождении [Текст]: учебник / А. И. Федотов. - М.: Академия, 2015. - 351 с.

- Приказ Минтранса России от 11.09.2020 N 368 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов".

## Приказ Министерства транспорта РФ от 8 августа 2018 г. № 296 "Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств” (отменен с 01.01.2021г., будет актуализирован после принятия нового).

#### Дополнительная литература

- Бакунов, А.С. Техника транспорта. Обслуживание и ремонт [Текст] : курс лекций по ТЭА / А. С. Бакунов; СибАДИ. - Омск : СибАДИ, 2009. - 78 с. + Полный текст на эл. жестк. диске. – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/ED1981.pdf.

- Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – Минск: Новое знание, 2015. – 364 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762.

- Чебоксаров, А.Н. Основы теории надежности и диагностика [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Н. Чебоксаров; СибАДИ, кафедра эксплуатации и ремонта автомобилей, кафедра ЭиРА. - Омск: СибАДИ, 2012. - 76 с. Полный текст на эл. жестк. диске. - Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/EPD796.pdf.

- Савич, Е.Л. Инструментальный контроль автотранспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Савич, А.С. Кручек. – Электрон. дан. – Минск : Новое знание, 2008. – 399 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2925 – Загл. с экрана.

- Трофимов, А. В. Нормирование и контроль расхода горюче-смазочных материалов на предприятиях автомобильного транспорта [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие [направления "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"] / А. В. Трофимов, Б. В. Журавский, Б. С. Трофимов ; СибАДИ, кафедра "Эксплуатация и ремонт автомобилей". - Омск: СибАДИ, 2015. - Полный текст на эл. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/ESD36.pdf.

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

### Средства обеспечения освоения дисциплины

1. Информационная система "Кодекс".

2. Справочно-правовая система "Техэксперт"

## ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оснащение компьютерного класса (см. таблицу 3 ДПП) обеспечивает использование необходимых ресурсов сети «Интернет».

## МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Материально-техническое обеспечение приведено в подразделе 6.3 ДПП.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Успешное изучение дисциплины требует от слушателей посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий для самостоятельной работы, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение ключевых вопросов и основных понятий, необходимых для самостоятельной проработки, и призваны способствовать формированию навыков работы с технической литературой и нормативными правовыми актами.

Практические занятия проводятся в форме:

- индивидуальной работы слушателя с нормативными правовыми актами и со справочной и литературой ;

- демонстраций работы диагностических стендов и аппаратуры на видеозаписи, слайдах.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### Вопросы теста для проведения зачета

- Указать назначение производственно-технической базы автомобильного транспорта:

- производство подвижного состава автомобильного транспорта

(автомобилей и прицепов);

- производство оборудования для ТО и ремонта подвижного состава;

- обеспечение работоспособного состояния подвижного состава

автомобильного транспорта;

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ и экспедирования грузов;

- капитальный ремонт подвижного состава.

Назовите задачу, не относящуюся к понятию «техническая эксплуатация автомобилей»

- обеспечение работоспособности автомобилей;

- снижение затрат на содержание;

- уменьшение простоев подвижного состава;

- совершенствование конструкции автомобилей.

Указать, какие предприятия называются авторемонтными:

- не выполняющие транспортную работу;

- выполняющие работы по текущему ремонту подвижного состава;

- станции технического обслуживания подвижного состава;

- специализированные предприятия для капитального ремонта

подвижного состава.

Указать, какие предприятия называются автообслуживающими:

1) предприятия, выполняющие работы по техническому обслуживанию

и ремонту подвижного состава;

2) предприятия, не выполняющие транспортную работу;

3) предприятия, выполняющие транспортную работу.

Указать, какие автопредприятия называются автотранспортными:

- предприятия, выполняющие хранение подвижного состава;

- предприятия, выполняющие транспортную работу;

- предприятия, выполняющие техническое обслуживание автотранспорта.

Что является основным показателем при планировании технического обслуживания?

- календарный срок работы автомобиля;

- техническое состояние автомобиля;

- пробег автомобиля.

Назвать смазки, которые потребляются подвижным составом в наибольшем количестве:

- моторные;

- трансмиссионные;

- пластичные.

Указать наиболее предпочтительные пути развития

производственной базы автотранспорта:

1) новое строительство;

2)реконструкция;

3) техническое перевооружение.

Указать принцип формирования объема работ текущего ремонта на АТП:

- по пробегу;

- по потребности;

- по потребности с учетом пробега и возраста подвижного состава.

Сформулировать принцип нормирования расхода смазочных материалов для подвижного состава:

- по пробегу;

- в процентах от расхода топлива;

- по объему перевозок.

В какой последовательности необходимо выполнять диагностические и регулировочные работы?

- регулировочные - диагностические;

- диагностические - регулировочные;

- диагностические – регулировочные – диагностические;

- не имеет значения.

Какова цель «Технического обслуживания»?

- восстановление работоспособности автомобилей;

- поддержание работоспособности автомобилей;

- определение текущего состояния автомобиля.

Какие факторы влияют на периодичность обслуживания автомобилей?

- марка автомобиля;

- условия эксплуатации;

- квалификация водителя;

- обеспеченность предприятия технологическим оборудованием.

При обслуживании автомобилей, работающих на газомоторном топливе необходимо:

- снять газовый баллон;

- опорожнить газовый баллон;

- закрыть газовый баллон и проверить герметичность соединений и вентилей.

Каковы преимущества использования универсальных постов при ТО автомобилей?

- возможность выполнения на каждом посту различного объема работ;

- дублирование технологического оборудования;

- низкая специализация рабочих.

Какой параметр не является диагностическим при оценке состояния цилиндропоршневой группы?

- компрессия;

- диаметр юбки поршня;

- расход картерных газов.

Какие действия могут привести к увеличению расхода топлива?

- применение синтетических моторных масел;

- применение моторных масел повышенной вязкости;

- применение моторных масел с модификаторами трения;

- применение загущенных моторных масел.

Каков недостаток «фирменного» сервисного обслуживания автомобилей?

- привязка к конкретным моделям автомобилей;

- отсутствие или слабый учет условий эксплуатации;

- наличие пооперационных нормативов трудоемкости;

- система кодирования деталей производителя.

Какие факторы, определяющие качество автомобиля, могут проявляться в течение срока его эксплуатации?

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные;

- все перечисленные факторы.

Какова основная цель корректирования нормативов ТО и ремонта автомобилей?

- снижение трудоемкости работ;

- снижение затрат на эксплуатацию;

- сохранение безотказности и долговечности автомобилей в различных условиях

эксплуатации;

- уменьшение простоев автомобилей в ТО и ремонте.

Совокупность свойств автомобиля, определяющая степень его пригодности к выполнению заданных функций – это:

- надежность автомобиля;

- качество автомобиля;

- назначение автомобиля.

Параметр, непосредственно определяющий

техническое состояние автомобиля (узла, агрегата) – это:

- конструктивный (структурный) параметр;

- диагностический параметр;

- эксплуатационный параметр.

Температура трансмиссионного масла в редукторе ведущего моста является:

- выходным параметром;

- параметром сопутствующих процессов;

- конструктивным параметром.

При эксплуатации автомобиля его надежность:

- закладывается;

- обеспечивается;

- реализуется.

Какая составляющая не входит в принятую классификацию условий эксплуатации?

- плотность населения в районе эксплуатации;

- погодные условия;

- тип дорожного покрытия;

- тип рельефа местности.

При повышении сложности условий эксплуатации наработка на отказ агрегатов и узлов автомобилей:

- увеличивается;

- остается неизменной;

- уменьшается;

- может и увеличиваться и уменьшаться – зависит от типа агрегата или узла.

Какой из факторов не оказывает влияния на количество отказов автомобилей?

- условия эксплуатации;

- квалификация водителей;

- квалификация рабочих, выполняющих операции по ТО и Р;

- уровень развития ПТБ АТП;

- все оказывают влияние.

Какова цель «Ремонта»?

- восстановление работоспособности автомобилей;

- поддержание работоспособности автомобилей;

- определение текущего состояния автомобиля.

К какому виду отказов относится аварийный износ подшипников КПП ввиду низкого уровня масла в агрегате?

- конструктивный;

- технологический;

- эксплуатационный.

Почему применение косвенного диагностирования при определении технического состояния автомобиля и его составных частей предпочтительнее непосредственного замера конструктивных параметров с разборкой узлов и агрегатов?

- меньшие трудозатраты;

- не уменьшается ресурс агрегата или узла;

- оба вышеперечисленных фактора.

Субъективное диагностирование это диагностирование с помощью:

1) приборов и стендов;

2) органов чувств человека;

3) органов зрения человека.

Средства технического диагностирования это:

1) приборы и стенды;

2) органы чувств человека;

3) инструменты.

Техническое состояние автомобиля характеризуется:

1) диагностическими параметрами;

2) структурными параметрами;

3) структурными и диагностическими параметрами.

Структурные параметры бывают:

1) основными;

2) второстепенными;

3) основными и второстепенными.

Структурные параметры могут иметь значение:

1) номинальное;

2) допустимое;

3) номинальное, допустимое и предельное значение.

Диагностические параметры могут иметь значение:

1) номинальное;

2) допустимое;

3) начальное, допустимое и предельное значение.

Трение бывает:

1) сухое;

2) граничное;

3) полусухое;

4) жидкостное;

5) пункты 1-4.

Изнашивание бывает:

1) механическое;

2) абразивное;

3) усталостное;

4) кавитационное;

5) пункты 1-4.

Надежность характеризуется:

1) безотказностью;

2) долговечностью;

3) ремонтопригодностью;

4) сохраняемостью;

5) пункты 1-4.

Причины сульфатации аккумуляторной батареи:

1) эксплуатация при низких температурах;

2) хранение разряженной батареи;

3) пониженная плотность электролита.

В каких условиях при измерении плотности электролита будет получен правильный результат?

1) сразу после останова двигателя;

2) через несколько часов после останова двигателя;

3) через несколько часов после останова двигателя и t=20° С.

Какая плотность электролита рекомендуется для зимней эксплуатации аккумуляторной батареи в холодной климатической зоне?

1) 1,23 г/см3;

2) 1,26 г/см3;

3) 1,30 г/см3.

Каким образом при необходимости повысить плотность электролита в аккумуляторной батарее?

1) долить аккумуляторную серную кислоту;

2) слить электролит и залить новый необходимой плотности;

3) долить электролит повышенной плотности.

Какое напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе является нормальным?

1) 12 В;2) 13 В;3)14 В.

Как проверить минимальное напряжение в бортовой сети автомобиля?

1) при выключенных потребителях и минимальных оборотах холостого хода двигателя;

2) при включенных потребителях и минимальных оборотах холостого хода двигателя;

3) при выключенных потребителях и максимальных оборотах холостого хода двигателя.

Как проверить максимальное напряжение в бортовой сети автомобиля?

1) при выключенных потребителях и номинальных оборотах двигателя;

2) при включенных потребителях и минимальных оборотах холостого хода двигателя;

3) при выключенных потребителях и номинальных оборотах холостого хода двигателя.

Как проверяется зазор в стыке поршневого кольца?

1) кольцо вставляется в канавку поршня;

2) кольцо без поршня вставлено в цилиндр;

3) кольцо надето на поршень, который вставлен в цилиндр.

Какая величина зазора в стыке компрессионного поршневого кольца является нормальной?

1) 0,05-0,1 мм;

2) 0,25-0,35 мм;

3) 0,75-1 мм.

Какой зазор между поршнем и цилиндром при сборке малолитражного двигателя является нормальным?

1) 0,005-0,01 мм;

2) 0,03-0,05 мм;

3)0,3-0,5 мм.

В какой зоне поршня измеряется зазор между поршнем и цилиндром?

1) в зоне поршневых колец;

2) в зоне бобышек поршня;

3) в зоне юбки поршня.

Назвать признаки износа цилиндро-поршневой группы двигателя:

1) падение давления масла;

2) увеличение расхода масла;

3) детонационные стуки в двигателе.

Назвать величину нормального зазора в подшипнике коленчатого вала:

1) 0,01 мм;

2) 0,05 мм;

3) 0,25 мм.

Назвать детали, которыми регулируется осевой люфт коленчатого вала двигателя:

1) упорные полукольца;

2) вкладыши коренных подшипников;

3) регулировочные прокладки передней крышки коленчатого вала.

Что называется «изменением конструкции АТС»?

- внесение любых изменений в конструкцию АТС;

- изменение узлов и систем, влияющих на безопасность;

- исключение предусмотренных и установка не предусмотренных конструкцией АТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на его характеристики безопасности.

Дайте определение понятию «органолептическая проверка».

- проверка, выполняемая с помощью органов зрения и слуха;

- проверка, выполняемая с помощью органов чувств квалифицированного специалиста без использования средств измерения;

- проверка, выполняемая с помощью органов чувств и минимального набора простейших средств измерения.

Суммарный люфт в рулевом управлении это?

- сумма всех люфтов в сопряжениях рулевого механизма и рулевого привода;

- угол поворота рулевого колеса, на котором начинает ощущаться сопротивление вращению;

- угол поворота рулевого колеса от положения, соответствующего началу поворота управляемых колес в одну сторону до положения, соответствующего началу поворота управляемых колес в противоположную сторону.

Что называется «удельной тормозной силой»?

- отношение суммы тормозных сил на колесах АТС к произведению масса АТС на ускорение свободного падения.

- реакция опорной поверхности на колеса АТС, вызывающая замедление АТС и (или) колес АТС;

- тормозная сила, приходящаяся на одно колесо АТС;

К какому типу относятся фары с обозначением HCR?

- галогенные фары дальнего и ближнего света;

- газоразрядные фары ближнего света;

- противотуманные фары.

Какова ширина нормативного коридора при проверке рабочей тормозной системы КТС категорий М2, М3, N2, N3 в дорожных условиях?

- 5 м;

- 3,5 м;

- 3 м.

Каков допустимый режим работы противотуманных фар?

- должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и ближнего света;

- должны включаться при включенных габаритных огнях совместно с ближним светом фар;

- должны включаться независимо от включения фар дальнего и ближнего света.

Допустимо ли в рулевом управлении применение деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами?

- допускается;

- не допускается;

- допускается только в рулевом механизме.

По каким параметрам определяется вредность отработавших газов АТС сбензиновыми двигателями экологического класса 3 и выше?

- содержание оксида углерода и дымность;

- содержание углеводородов и оксида углерода;

- содержание оксида углерода и значение коэффициента избытка воздуха у автомобилей, оборудованных системами нейтрализации отработавших газов.

# ПА 4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
«Охрана труда при техническом диагностировании
и контроле технического состояния автотранспортных средств (АТС)»

Квалификация – Контролер технического состояния автотранспортных средств

## ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – получение слушателями необходимых знаний и навыков по обеспечению безопасности и сохранению здоровья:

- при производстве работ по техническому обслуживанию технологического оборудования средств технического диагностирования, в том числе средств измерений;

- при измерении и проверке параметров технического состояния АТС.

Задача дисциплины - освоение слушателями знаний о:

- инструкциях по охране труда, противопожарной защите;

- организации контроля технического состояния АТС с учетом требований охраны труда.

## МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ДПП

Дисциплина «Охрана труда при техническом диагностировании и контроле технического состояния АТС» заключает цикл дисциплин, необходимых для овладения квалификации «контролер технического состояния АТС», и является необходимым компонентом указанного цикла. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин:

- «Автотранспортные средства (АТС)»;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

- «Эксплуатация АТС».

## ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ДПП

ПК-1 – владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации автотранспортных средств, причин и последствий прекращения ее работоспособности.

ПК-2 – владением знаниями технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;

ПК-3 – способностью использовать данные оценки технического состояния автотранспортных средств с применением диагностической аппаратуры и по косвенным признакам для допуска автотранспортных средств к эксплуатации;

ПК-4 – способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.

Слушатель после освоения данной дисциплины должен:

- знать:

- основы транспортного и трудового законодательства;

- правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.

- нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта;

- уметь контролировать соблюдения правил и инструкций по охране труда, противопожарной защите.

### Содержание дисциплины

Таблица ПА4.1

| Темы дисциплины | Трудоемкость, час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Нормативные правовые акты в сфере охраны труда на автомобильном транспорте | 5 |  |
| Тема 2. Условия труда при проведении контроля технического состояния и технологических перемещениях АТС | 6 |  |
| Тема 3. Основы профилактики производственного травматизма | 2 | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 |
| Тема 4. Система управления охраной труда в организации (СУОТ) | 3 |  |
| Тема 5. Обучение по охране труда | 8 |  |
| Итого | 24 | – |

### Содержание разделов  дисциплины

Тема 1. Нормативные правовые акты в сфере охраны труда на автомобильном транспорте

Понятие «охрана труда». Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий:

- осуществление мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

- социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда;

- гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда (компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда, социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Нормативные правовые акты в сфере охраны труда на автомобильном транспорте. Структура органов государственного управления охраной труда. Служба (специалист) охраны труда организации и ее (его) функции. Административная и уголовная ответственность должностных лиц за нарушение или неисполнение требований законодательства о труде и об охране труда.

Тема 2. Условия труда при проведении контроля технического состояния и технологических перемещениях АТС

Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой концентрации, предельно допустимом уровне, предельно допустимом значении, предельно допустимой дозе. Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые условия труда.

Тема 3. Основы профилактики производственного травматизма

Основные причины производственного травматизма при производство работ. Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. Превентивные мероприятия по профилактике производственного травматизма. Микротравмы.

Тема 4. Система управления охраной труда в организации (СУОТ)

Примерная структура и содержание основных документов СУОТ, политика организации в сфере охраны труда. Цели и задачи управления охраной труда. Идентификация и оценка работников организационные структуры и ответственность персонала. Учение осведомленность и компетентность персонала. Документация и управление документацией. Готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций Взаимодействие с подрядчиками.

Контроль:

- мониторинг и измерения основных показателей;

- отчетные данные и их анализ, аудит функционирования СУОТ;

- анализ эффективности СУОТ со стороны руководства, проведение корректирующих мероприятий;

- процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда.

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Цели, задачи и порядок проведения СОУТ. Использование результатов СОУТ.

Тема 5. Обучение по охране труда

Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда рабочих. Виды и содержание инструктажей работников по охране труда. Порядок разработки, согласования и утверждения программ по охране труда. Пропаганда культуры охраны труда в организации. Назначение инструкций. Порядок разработки и утверждения. Структура и содержание инструкций. Язык инструкций.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При освоении дисциплины используются следующие информационные технологии:

1. Презентации по каждой из тем дисциплины.

2. Система компьютерного тестирования.

## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### Рекомендуемая литература

#### Основная литература

- Приказ Минтруда России от 09.12.2020г. № 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ)".

- Охрана труда на автомобильном транспорте. Алешков Д.С., Бедрина Е.А., Учебно-справочное пособие / Омск, 2013.

#### Дополнительная литература

- Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда: практикум по дисциплине «Эргономика и психофизиологические основы безопасности труда» / Сост. Д.С. Алешков, Е.А. Бедрина – Омск: СибАДИ, 2013. – 83 с.

### Средства обеспечения освоения дисциплины

1. Информационная система "Кодекс".

2. Справочно-правовая система "Техэксперт"

## ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оснащение компьютерного класса (см. таблицу 3 ДПП) обеспечивает использование необходимых ресурсов сети "Интернет".

## МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Материально-техническое обеспечение приведено в подразделе 6.3 ДПП.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Успешное изучение дисциплины требует от слушателей посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения учебных заданий для самостоятельной работы, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Лекции имеют обзорный характер и нацелены на освещение ключевых вопросов и основных понятий, необходимых для самостоятельной проработки, и призваны способствовать формированию навыков работы с технической литературой и нормативными правовыми актами.

Практические занятия проводятся в форме индивидуальной работы слушателя со справочной литературой.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### Вопросы теста для проведения зачета

- Периодичность повторного инструктажа составляет:

1) не реже одного раза в три месяца;

2) не реже одного раза в шесть месяцев;

3) не реже одного раза в год;

4) не реже одного раза в два года;

5) не реже одного раза в три года.

Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого

на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание – это:

1) вредный фактор;

2) авария;

3) опасный фактор;

4) биологический фактор;

5) потенциальная опасность.

Что не относится к обязанностям работника

в области охраны труда (ст. 214 ТК РФ)?

1) правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

2) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

3) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

4) проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя

5) проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда.

Какой наиболее эффективный метод проведения

искусственного дыхания?

1) рот в рот;

2) рот в нос;

3) нос в нос;

4) наружный массаж сердца;

5) ни один из перечисленных.

Сроки проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда составляют:

1) по указанию органов экспертизы условий труда;

2) ежегодно;

3) не реже 1 раза в 5 лет с момента утверждения отчета;

4) не реже 1 раза в 5 лет;

5) не реже 1 раза в 3 года.

По рекомендации Европейского совета по реанимации соотношение числа компрессий и частоты дыхания как для одного, так и для двух реаниматоров должно составлять?

1) 1 : 1;

2) 5 : 1;

3) 30 : 2;

4) 15: 2

Допустимые условия труда (согласно Р 2.2.2006-05), это условия:

1) при которых создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника;

2) условия, характеризующиеся такими уровнями факторов среды

и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих

и их потомство;

3) которые характеризуются наличием вредных факторов, уровни которых превышают нормативы и оказывают неблагоприятное действие на организм работника.

4) которые характеризуются уровнями факторов рабочей среды,

воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создают угрозу

для жизни, риск развития острых профессиональных заболеваний.

Срок проведения государственной экспертизы условий труда не должен превышать:

1) 3 рабочих дня со дня регистрации заявления в органе государственной экспертизы условий труда;

2) 7 рабочих дней со дня регистрации заявления в органе государственной экспертизы условий труда;

3) 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в органе государственной экспертизы условий труда;

4) 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в органе государственной экспертизы условий труда;

5) 60 рабочих дней со дня регистрации заявления в органе государственной экспертизы условий труда.

Каков срок расследования несчастного случая на производстве, в результате которого пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории легких?

1) 1 день;

2) 3 дня;

3) 10 дней;

4) 15 дней;

5) 30 дней.

Какие признаки показывают, что искусственное дыхание

и наружный массаж сердца положительно повлияли на пострадавшего?

1) восстановление дыхания;

2) восстановление сердечного ритма;

3) порозовение кожи;

4) восстановление дыхания и сердечного ритма;

5) все вместе.

В каких случаях проводится внеплановый инструктаж?

1) при приеме на работу;

2) при каких-либо изменениях в производственном процессе, оборудовании, сырье; после того как произошел несчастный случай или авария и т.п.

3) при выполнении работ повышенной опасности;

4) случаи проведения внепланового инструктажа нормами не определены.

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми работодателями на территории РФ осуществляет (ТК РФ, ст 353)?

1) Федеральная инспекция труда;

2) руководитель организации;

3) профсоюзный орган;

4) орган санитарно-эпидемиологической службы РФ;

5) орган Федерального надзора по радиационной безопасности.

Кто обеспечивает средствами индивидуальной защиты работающих?

1) работодатель;

2) инспектор по труду;

3) службы Ростехнадзора;

4) мастер;

5) сам работающий.

Какие права имеет пострадавший (доверенное лицо)

при расследовании несчастного случая?

1) принимать участие в расследовании;

2) входить в состав комиссии по расследованию;

3) все перечисленное;

4) направить материалы расследования в Фонд социального страхования;

5) ничего из перечисленного.

Кто организовывает комиссию по расследованию

несчастного случая на производстве?

1) работодатель;

2) профсоюзный орган организации;

3) органы Роспотребнадзора;

4) пострадавший;

5) органы экспертизы условий труда.

16. Выберите наиболее полный и правильный перечень существующих

инструктажей по безопасности труда (по ГОСТ 12.0.004-2015):

1) Вводный, повторный, внеплановый, целевой;

2) Первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой;

3) Вводный, повторный, внеочередной, целевой;

4) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме – это:

1) вредный фактор;

2) авария;

3) опасный производственный фактор;

4) биологический фактор;

5) потенциальная опасность.

На кого возлагаются обязанности по обязательному социальному страхованию работников от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний?

1) работодателя;         2) инспектор по труду;              3) службу Ростехнадзора;

4) мастера;               5) работающего.

Гарантии и компенсации работающим назначаются на основании?

1) государственной экспертизы условий труда;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) предписаний специалиста по охране труда в организации;

4) предписаний государственного инспектора;

5) по решению работодателя.

Какие вещества в воздушной среде автомобиля, работающего

на дизельном топливе, подлежат контролю:

1) концентрации углеводородов алифатических предельных C-С (в пересчете на С, ПДК - 300 мг/м), окиси углерода (ПДК - 20 мг/м), окислов азота (в пересчете на NO, ПДК - 5 мг/м);

2) концентрации углеводородов алифатических предельных C-С (в пересчете на С), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NО) метанола (ПДК - 5 мг/м), формальдегида (ПДК - 0,5 мг/м);

3) концентрации углеводородов алифатических предельных C-С (в пересчете на С), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NO), акролеина (ПДК - 0,2 мг/м);

4) концентрации углеводородов алифатических предельных C-С (в пересчете на С), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NO), меркаптанов.

21.  Как часто осуществляется проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций?

1)  При поступлении на работу, далее – ежегодно.

2)  Ежегодно.

3) При поступлении на работу в течение первого месяца, далее – не реже 1 раза в 3 года. Внеочередная проверка знаний проводится при внесении изменений в действующее законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда, при изменении технологии, по требованию надзорных органов и т. д.

4) не реже 1 раза в 5 лет. Внеочередная проверка – в соответствии с ответом (3).

При какой численности работников в организации создается

служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда?

1) при любой;

2) не менее 100 человек

3) не менее 200 человек.

4) не менее 50 человек

5) не менее 15 человек

Вредные условия труда (согласно Р 2.2.2006-05), это условия:

1) при которых создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника;

2) условия, характеризующиеся такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство;

3) которые характеризуются наличием вредных факторов, уровни которых превышают нормативы и оказывают неблагоприятное действие на организм работника.

4) которые характеризуются уровнями факторов рабочей среды,

воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создают угрозу

для жизни, риск развития острых профессиональных заболеваний.

Охрана труда – это?

1) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

2) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические и иные мероприятия;

3) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

4) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника;

5) система сохранения работоспособности работников, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические и иные мероприятия.

25. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности

в организации возлагают на?

1) работодателя;

2) инспектора по труду;

3) службу Ростехнадзора;

4) мастера;

5) работающего.

- Каков срок расследования несчастного случая на производстве, отнесенного к категории тяжелых, групповых или со смертельным исходом?

1) 45 дней;

2) 15дней;

3) 1 месяц;

4) 3 месяца;

5) 3 дней.

Каковы сроки пересмотра инструкций по охране труда?

1) один раз в год;

2) один раз в полгода;

3) один раз 5 лет;

4) не пересматриваются;

5) пересматриваются по указанию надзорных органов.

28. Где хранятся действующие в структурном подразделении инструкции по охране труда для работников, а также перечень этих инструкций?

1) перечень вывешивается на доступном месте, инструкции хранятся

на соответствующих рабочих местах;

2) каждый работник хранит свою инструкцию; перечень –

руководитель структурного подразделения;

3) перечень хранится у руководителя структурного подразделения,

он же определяет местонахождение действующих в подразделении

инструкций с учетом доступности и удобства ознакомления с ними

29. Кто проводит вводный инструктаж на предприятии?

1) работодатель;

2) специалист по охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию

возложены эти обязанности;

3) начальник подразделения;

4) руководитель работ;

5) инспектор отдела кадров.

30.  Какие категории производственных помещений по опасности

поражения электрическим током согласно ПУЭ существуют?

1) Безопасные и опасные;

2) Без повышенной опасности, с повышенной опасностью;

3) Без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные;

4) Без повышенной опасности, с повышенной опасностью, опасные;

5) Без повышенной опасности, опасные.

# ПА 5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по производственной практике

Квалификация – «Контролер технического состояния автотранспортных средств (АТС)»

## ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель практики – закрепить и углубить знания слушателей по организации и проведению проверок технического состояния АТС.

Задачи практики:

- углубление, систематизация и закрепление теоретических и практических знаний, полученных слушателями при изучении специальных дисциплин;

- совершенствование опыта работы в качестве контролера технического состояния АТС и умения применять полученные знания и навыки для выполнения практических действий и принятия самостоятельных решений по различным практическим вопросам;

- сбор и систематизация материалов в соответствии с программой практики и темой индивидуального задания;

- разработка и защита отчета по производственной практике.

## МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ДПП

Производственная практика завершает подготовку слушателя для приобретения квалификации "Контроле технического состояния АТС". Для прохождения практики необходимы знания, полученные при изучении всех дисциплин ДПП.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ДПП

ПК-1 – владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации автотранспортных средств, причин и последствий прекращения ее работоспособности.

ПК-2 – владением знаниями технологий и форм организации диагностики, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;

ПК-3 – способностью использовать данные оценки технического состояния автотранспортных средств с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам;

ПК-4 – способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов.

Слушатель после освоения данной дисциплины должен:

знать:

- нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта;

- нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте;

- устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации АТС и прицепов;

- технические требования, предъявляемые к АТС, возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов;

- основы транспортного и трудового законодательства;

- правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.

уметь:

- контролировать техническое состояние АТС и прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического обслуживания и ремонта;

- осуществлять контроль за графиками проведения технического обслуживания и плановых ремонтов АТС;

- оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией;

- обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов;

- организовывать доставку АТС с линии (с объектов работ) на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных происшествий.

## ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 час.

В период практики слушатели выполняют (или дублируют) обязанности контролера технического состояния АТС. Параллельно основной деятельности слушатели собирают и анализирую материалы по организации контроля технического состояния АТС в предприятии и разрабатывают обоснованные рекомендации по улучшению деятельности предприятия в данной сфере. Указанные материалы и рекомендации включаются в отчет по производственной практике.

Отчет о производственной практике должен содержат следующие обязательные разделы.

Сведения о предприятии и организации работы подвижного состава

Общие сведения о предприятии: наименование, реквизиты, адрес, инженерно-технический состав и прочие сведения, необходимые для осуществления функций контролера технического состояния АТС;

Сведения о подвижном составе: списочный состав АТС по видам перевозок (легковые, автобусы, автобусы для перевозки детей, грузовые общего назначения, грузовые для перевозки опасных, тяжеловесных крупногабаритных, скоропортящихся грузов), графики прохождения технического обслуживания и технического осмотра АТС

Общая структура предприятия и схема его управления, основные производственные подразделения;

Ведение документации, находящейся в ведении контролера технического состояния АТС.

Система технического обслуживания (ТО) АТС:

- структура, задачи и  штатное расписание технического отдела.

- должностные обязанности руководящего состава технического отдела;

- методы организации ТО подвижного состава;

- управление ТО подвижного состава;

- выполнение планирования ТО-1 (или ТО-2) подвижного состава;

- анализ работы комплекса ТО и разработка рекомендаций по улучшению его работы.

Организация диагностики АТС:

- организация и технология диагностики АТС, виды диагностики, применяемая документация;

- диагностическое оборудование, его характеристика и описание работы;

- структура, штат и квалификация работников зоны диагностики, режим работы;

- выполнение контроля качества диагностирования АТС;

- анализ работы зоны диагностики и разработка рекомендаций по улучшению работы зоны;

- эскиз зоны диагностики.

Система текущего ремонта АТС:

- организация ТР АТС;

- структура и штат комплекса ТР, режим работы комплекса;

- организационная и технологическая связь постов комплекса ТР;

- оборудования для ТР, его характеристика и описание работы;

- количество рабочих, их квалификация;

- выполнение контроля качества ТР;

- анализ работы комплекса ТР и разработка рекомендаций по улучшению его работы;

- эскиз комплекса ТР.

Контрольно-технический пункт (КТП):

- назначение и функции, режим работы;

- должностные обязанности персонала КТП;

- выполнение проверки технического состояния АТС;

- анализ работы КТП и рекомендации по улучшению его работы.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Не требуется.

## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### Рекомендуемая литература

#### Основная литература

- Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" № 259-ФЗ.

- Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. – Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020г. № 2200.

- Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. – Приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7 (отменен с 01.01.2020г.; будут актуализированы при принятии новых)

- Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. – Приказ Минтранса России от 16.10.2020г. № 424.

- Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. – Постановление правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.

- ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" – Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

- ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки".

- ГОСТ Р 52033-2003. Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния.

- ГОСТ Р 52160-2003. Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния.

- ГОСТ Р 52231-2004. Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения.

- ГОСТ 32565-2013. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 41.27-2001 (Правила ЕЭК ООН № 27). Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения предупреждающих треугольников

#### Дополнительная литература

- Федотов, А. И. Технология и организация диагностики при сервисном сопровождении [Текст]: учебник / А. И. Федотов. - М.: Академия, 2015. - 351 с.

- Бакунов, А.С. Техника транспорта. Обслуживание и ремонт [Текст] : курс лекций по ТЭА / А. С. Бакунов; СибАДИ. - Омск : СибАДИ, 2009. - 78 с. + Полный текст на эл. жестк. диске. – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/ED1981.pdf.

- Савич, Е.Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 2. Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. дан. – Минск: Новое знание, 2015. – 364 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64762.

### Средства обеспечения освоения дисциплины

Не требуются.

## ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Не требуется.

## МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Не требуется.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

Успешное прохождение практики требует от слушателей хорошего знания и умелого применения положений нормативных правовых актов в сфере автомобильного транспорта. От слушателя требуется также активная работа по изучению системы поддержания и контроля технического состояния АТС в предприятии и обоснованию рекомендаций по совершенствованию указанной системы.

Защита отчета проводится в форме собеседования. В зависимости от качества отчета и успешности его защиты слушателю выставляется зачет/незачет.

Приложение Б Календарный учебный график

# Footnotes

Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1н.

Утверждены приказом Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н (утратил силу).